08C门锁管理系统备份导出导入

- 门锁系统正常。
1. 首先进入门锁系统，选择（数据管理→数据管理），点击（导出本机文件）;

2. 弹出窗口选择（是），身份验证，输入当前进行门锁系统的操作密码，输入正确后（确认）;
3. 输入8位数据转移密码，输入2次相同的密码，选择保存目录，然后（确定），导出成功，
  OK。

4. 然后在保存目录找到此备份文件MotoLockChange.MCI。
5. 此文件保存成功后，在同一台电脑或不同电脑安装摩德隆08C版门锁系统，注册成功后
   导入此备份文件，即可还原门锁系统备份时的状态，正常制卡。

- 门锁系统损坏或系统瘫痪。
1. 首先找到摩德隆门锁系统的安装目录，然后打开Database文件夹;
2. 复制motolock.ACI和Motolock.MDB文件，备份保存。
3. 在同一台电脑或不同电脑安装摩德隆08C版门锁系统，安装成功后找到安装目录，然后打
   开Database文件夹，把复制备份的motolock.ACI和Motolock.MDB文件粘贴到此文件夹
   内，覆盖原相同名称文件。
4. 用原门锁系统密码进入门锁系统，注册门锁系统。
5  ①此时检测是否可以正常开门。如可以正常开门，修复完成。重新导出文件，下次备用。
   ②如无法正常开门，请下载2008版门锁更新补丁，把2008版门锁更新补丁BUpdate.exe
     文件复制至摩德隆门锁系统根目录下（默认门锁系统路径为C:\Program Files\Motolock）。
     然后运行，选择正确的门锁类型及COM端口，
     
     连接发卡器，听到嘀一声响，弹出连接读卡器成功窗口，点击OK。
     然后放一张可以正常开门的卡片（原系统总管卡，宾客卡均可）在读卡器上，点击读卡
     更新，两声嘀嘀响声，弹出本次更新成功窗口，点击OK。
     重新进入门锁系统即可正常制片开门。