公司简介

企业概况

1996年 摩德隆（MODOLONG）开始从事电子锁行业，市中国最早从事电子门锁行业先行者。

2000年 摩德隆在广东省东莞市建立工厂。

2004年 摩德隆与北京航空航天大学产业研究中心，建立了战略伙伴关系，拥有国家级科技研发中心。

2006年 摩德隆柜门锁行业销量第一。

2007年 摩德隆酒店式行业销量第一。

成立云计算信息研发中心、开发基于云计算ERP、酒店软件和酒店智能化系统

2008年 成为中国最大的电子门锁供应商，在国内各省级城市成立了近四十多个办事及销售服务中心，同时在香港、泰国、意大利、伊朗、美国、南非成立了12家子公司、摩德隆的感应技术已达到完善的境界，是世界级的RFID技术供应商自主开发，成功实现智能客房控制系统、智能酒店系统、智能节能大厦系统的一卡通综合管理系统。拥有发明专利15项、各种专利100多项，收到省市级政府多次嘉奖。全球用户20000家。

2009年 进军IT行业，致力于电子商务系统。

2010年 摩德隆（MODELONG）乔迁至世界制作名镇：中国中山小榄，进一步加强摩德隆整体配套能力，把摩德隆做大做强，全面提升摩德隆品牌。

2011年 摩德隆产生质的飞跃，全面进入云计算信息化管理；同时产品全面提升，成为云计算软件和智能化的酒店全盘智能化得供应商。

“一站式”的生产中心

摩德隆（MOTOLONG）电子工厂占地面积28000平方米，员工400多人，有庞大的模具车间、精工车间、CNC加工车间、五金车间、SMT电子生产车间、抛光车间、装配车间。产品从工业设计、结构设计、MCU编程、C++编程、线路板生产、五金生产、模具制作等各种生产工序“一站式”完成，是中国最大的电子门锁生产中心。

同时，强大的软件和嵌入式系统的研发中心，把云计算软件、电子商务和电子锁紧密的结合在一起，实现了真正的一卡通系统。

最齐全的系列化产品

摩德隆（MOTOLONG）是电子锁和软件智能化行业著名品牌，是目前具有雄厚研发能力的电子锁及智能酒店、智能家居系统的公司和云计算软件供应商。多年的研发和生产具备了最完整、最齐全的系列产品。

云计算软件：

酒店软件管理系统          酒店网站管理系统       酒店ERP系统

酒店会员系统              酒店CRM系统          短信群发系统

云计算智能化系统：

酒店客房控制系统          酒店灯光控制系统       酒店网络门锁

酒店一卡通系统            酒店智能客房系统

电子门锁：

酒店电子门锁             桑拿电子门锁            无线网络门锁

衣柜电子门锁             家庭电子门锁            门禁电子门锁

抽屉电子门锁             指纹电子门锁            防盗门电子锁

核心竞争力

摩德隆（MOTOLONG）与多家大学产业研究中心建立战略合作伙伴，建立了庞大的云计算科研中心，不断突破新技术，不断研发新产品。自主研发、自主创新的能力；形成了摩德隆（MOTOLONG）的核心竞争力。

- 成立了电子门锁行业第一家科技研发中心，研发人员30人，国家级研发人员12 人

- 发明专利35项，各种专利120多项

- 创建了电子门锁的行业标准

- 双稳态、双核智能，3D感应技术的发明奠定电子门锁发展的里程碑

- 网络电子锁，无线供电电子门锁彻底改变电子门锁的历史

- 中国最大的生产中心电子锁之一

- 庞大的云计算软件开发中心。

未来的发展

进一步加强与高校科研中心的合作，将建立世界级的研发中心。同时在美国、欧洲意大利及中国北京、广州、深圳建立科研中心投入巨资研发身纹技术及人体步态纹技术，成为世界级首屈一指的声纹及步态专家。并将声纹技术应用于门锁、门禁、安全门、出入通道、安防智能等一系列的终端产品中，成为世界级的声纹产品供应商。建立全球化生产体系和营销体系，在美国、意大利、南非、泰国、伊朗、中国等国家成立子公司，建立摩德隆（MODELONG）全球化的商业体系。成为智能酒店系统、智能节能系统的世界供应商。

品牌领先

摩德隆（MOTOLONG）强大自我创新能力为电子门锁行业创造了许许多多的第一，已成为电子门锁的代名词。

我们的品牌使命是：

电子门锁全球第一品牌

云计算智能酒店系统全球第一品牌

云计算酒店ERP全球第一品牌

一、柜门锁诞生

传统的洗浴中心用的是机械锁，客人的贵重物品（如手机、钱包）放入柜内，

使客人在洗浴过程中提心吊胆，很不安全，智能衣柜锁的问世，彻底解决了客人的

安全隐患。摩德隆紧把市场脉搏，集中科技力量，开发出MOTO柜门锁，外观雍容

华贵、功能完善、质量稳定。

二、柜门锁参数

- 电子部分：

（1）工作环境:    温度：-20℃至+80℃

湿度：80%

（2）电压范围:    2.5 – 9V

（3）工作电流:    250UA

（4）低功耗:      3UA

2、锁芯:

（1）体积: 10.5*4.5*2.5

（2）重量：200g

3、锁体：

（1）前锁体：体积：11*6*1cm

重量：50g

（2）后锁体：体积：705*7*2.3cm

重量：50g

（3）电池盒：体积：10*7.5*1.8cm

重量：50g

三、组成

（1）前锁体：面板（颜色可选）、衬板、TM头/EM头

（2）后锁体：垫板组件、内装线路板

（3）电池盒

（4）锁芯

（5）付配图

四、安装

1、图纸

2、按照图纸安装步骤如下：

拆下前锁体面板→安装锁芯→固定后锁体垫板→固定前后锁体→固定电池盒

→初始化线路板→盖上面板→配卡

详细步骤如下：

① 在距离侧面边缘7mm处，确定锁芯位置，用20的钻头开好螺钉，随后

用M3*18的螺钉固定好。

② 用M3*23的自攻木螺丝，固定好垫板组件。

③ 按照图纸定好后锁体三个螺丝孔位，并开好孔，然后用M3*26的螺钉固定。

并调整锁体与锁芯的位置使开关门顺利。

④ 安装电池盒：将电池盒用M3*14的自攻螺丝固定，并使接线头，置于后锁体内。

⑤ 盖上前锁体面板。

五、TM配卡说明：

  - 单卡开门

- 初始化：接通电源、按下线路板上“黑色”按钮：锁内发出一声短响，蓝灯亮，

初始化成功。

- 配置总经理卡：配置第一张卡是总经理卡，将TM卡碰到TM读卡头，发出 “嘀”一声响，蓝灯开始闪烁，则母卡设置成功。

③  配置客人卡：配置第二张卡是客人卡，用总经理卡配置客人卡。总经理卡碰上TM读头后蓝灯开始闪烁，在灯闪烁时间内，任意一张卡靠上TM头，响一声就设置为客人卡，客人卡可设置12张。

2、双卡开门

① 初始化：接通电源、按下线路板上“黑色”按钮：锁内发出一声短响，蓝灯亮，

初始化成功。

② 配置总经理卡：配置第一张卡是总经理卡，将TM卡碰到TM读卡头，发出 “嘀”一声响，蓝灯开始闪烁，则母卡设置成功。

③ 配置客人卡：用总经理卡配置客人卡，总经理卡碰上TM读头后蓝灯开始闪烁，在灯闪烁时间内，相应号码的客人卡碰上TM头，响一声客人卡即设置成功，客人卡只可设置一张。

④ 配服务生卡：用客人卡配置服务生卡，紧接着在灯未熄灭之前，靠上要设置的TM卡，则此卡设为服务生卡，服务生卡可设置11张（服务生卡可开50、100或1000个门）。

注意：1）在配卡过程中一定要注意灯的状态；

2）双卡开门，客人卡先配置，服务卡后配置。

3、删除卡片步骤

删除卡为两种：有卡删除、无卡删除（卡片丢失时）

（1）有卡删除：

① 用母卡靠上读卡头，灯亮。

② 在灯亮的情况下，连续靠母卡5次，并“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”响5声。

③ 靠上要删除的卡并“嘀”一声响，删除成功。

（2）无卡删除：

① 用母卡靠上读卡头，灯亮。

② 在灯亮的情况下，连续靠母卡10次，并发出10声“嘀”声。

③ 所有的开门卡都不能开门。

六、EM配卡说明

1、单卡开门

① 初始化：接通电源、按下线路板上“黑色”按钮：锁内发出一声短响，蓝灯亮，

初始化成功

② 配置总经理卡：配置第一张卡是总经理卡，将EM卡碰到EM读卡头，发出 “嘀”一声响，蓝灯开始闪烁，则母卡设置成功。

③ 配置经理卡：用总经理卡配置经理卡，总经理卡碰上EM读头后蓝灯开始闪烁，在灯闪烁时间内，相应号码的经理卡碰上EM头，响一声经理卡即设置成功，经理卡只可设置一张。

④ 配置客人卡：用经理卡配置客人卡，经理卡碰上EM头后蓝灯开始闪烁，在灯闪烁时间内，任意一张卡靠上EM头，响一声就设置为客人卡。

  - 双卡开门

① 初始化：接通电源、按下线路板上“黑色”按钮：锁内发出一声短响，蓝灯亮，

初始化成功。

② 配置总经理卡：配置第一张卡是总经理卡，将EM卡碰到EM读卡头，发出 “嘀”一声响，蓝灯开始闪烁，则母卡设置成功。

- 配置经理卡：用总经理卡配置经理卡，总经理卡碰上EM读头后蓝灯开始闪烁，在灯闪烁时间内，相应号码的经理卡碰上EM头，响一声经理卡即设置成功，经理卡只可设置一张。

- 配置客人、服务生卡：用经理卡感应二次（嘀二声），然后用另一张卡在6秒内感应一次（嘀一声），该卡即为客人卡，紧接着再感应十张卡（每次都嘀一声），即为服务员卡。制服务员卡时，如果不想制十张服务员卡的话，用经理卡感应一次即停止制卡

注意：1）在配卡过程中一定要注意灯的状态；

2）双卡开门，客人卡先配置，服务卡后配置。

3、删除卡片步骤

（1）总经理卡连续感应十次（嘀十声），删除所有卡包括总经理卡本身

（2）.经理卡感应三次（嘀三声），开一次门，同时删除客人卡/服务员卡，经理卡本身自动失效

PS： 双卡开门是客人卡不能直接开门，要服务生卡与客人卡一起使用才能开门。

七、特殊功能说明

- 什么是单卡开门？什么是双卡开门？

答：单卡开门是客人卡可直接开门；

双卡开门是客人卡不能直接开门，要服务生卡与客人卡一起使用才能开门。

- 怎么切换单卡、双卡开门程序？

答：按住线路板上的“S1”按钮，当“嘀”响一声时马上松手，在此种状态下，配置的卡就是单卡开门程序；

按住线路板上的“S1”按钮，时间2秒钟，当“嘀、嘀”响二声时立即松手，在此种状态下，配置的卡就是双卡开门程序；

- 单卡、双卡开门的需要换线路板吗？

答：不需要，线路板都一样，只是配置方法不一样。

- 单卡、双卡开门不需要换线路板，以后的维护都很方便？

答：是的，很方便，亦是MODELONG特有的。

- 母卡怎样做，是厂家做好的吗？母卡有哪些功能？

答：不是厂家做好的，母卡是可以用任意一张普通卡做的。只要按键初始化后的线路板，任意一张普通卡，当一次靠上去时就会变成母卡。母卡有三种功能：一是开门功能；二是配置卡功能；三是删除卡功能。

- 母卡是可以变的吗？

答：是的，只要按键初始化后，任意一张普通卡最先靠上去即变成了母卡。

- 单卡开门的客人卡可以配几卡？

答：一般情况下配一张，有的线路板可以配11张（可以根据客人的要求任意设计）。

- 双卡开门的客人卡有几张？服务生卡有几张？

答：客人卡有1张，服务生卡有11张。用母卡配置时，第一张配置的卡就是客人卡，从第2张到第12张是服务生卡。

- 一个服务生卡可以开10个、100个、1000个门吗？

答：可以，可以开N个门。

- 母卡最好用一张吗？

答：是的，母卡最好用一张卡，便于更好的管理。

- 母卡可以开门或删除卡用？

答：母卡可开门、配置、删除用。

- 双卡开门是先靠客人卡还是先靠服务生卡？

答：先宾客、后服务。

- 卡片丢失时，怎么办？

答：用母卡在连碰10次就可把所有的卡片删除，使丢失的卡片全都开不了门。

八、故障排除

（一）机械故障

1、读卡正常电机转动，门未完全弹开，用外力才能分开，请校对锁芯余后锁体的位置配合，重安装。

2、读卡正常电机转动，但未听见锁芯内钳形件弹出响声，请检查鸟形件和钳形组件是否被盖板压死，是则垫高盖板。

3、读卡正常电机转动，不能开门：①检查电机线与导电棒是否断开，是则重新焊好；②线路板坏了，须换新线路板；③电机被卡死，检查三个齿轮配合。

4、锁不住门：①锁芯和锁体位置偏移，是则调整位置；②摆钩断裂，摆钩弹簧脱落或断掉，须更换。

（二）电子故障

1、TM柜门锁

1.1刷卡蓝灯亮，不读卡。原因如下：（1）线路板坏了（用一个好的TM头来测试线路板）。（2）TM头坏了：①请检查接线是否断开；②TM头与TM头内芯绝缘情况。

解决方法：①换新线路板；②重新接好线或绝缘

1.2刷卡灯不亮灯，能读卡。（1）线路板坏了；（2）换TM头

2、EM柜门锁

2.1按钮不上电。（1）按钮开关坏；（2）线路板坏

解决方法：换新线路板。

2.2刷卡不感应。（1）线路板坏了，用一个好的线圈测试该线路板；

（2）线圈坏了，用好的线路板测试该线圈。

解决方法：更换新的。