感应电子门锁操作响应说明

| 序号 | 响应现象 | 现象解释 | 原因分析 | 解决方法/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一蓝一响 | 正常 | 正常操作成功 |  |
| 2 | 二红二响 | 1. 终止状态 2. 已挂失或已退房 | 1. 门锁被终止卡终止 2. 该卡已被挂失或退房 | 1. 可使用恢复卡恢复 2. 重制开门卡 |
| 4 | 长响一声 | 常开状态 |  | 使用常开卡可以关闭常开 |
| 5 | 三红三响一个频次且响三次 | 未关门报警功能已设定 | 开门进房间后，5秒内未关门，开始报警 | 1. 把门关上 2. 也可以按住线路板初始化开关响四声再放手，转换过来 |
| 6 | 三红不响 | 反锁状态 | 门锁被反锁 | 应急卡/宾客卡可开门 |
| 7 | 五红五响 | 1. 无法识别的卡 2. 地址验证失败 3. 时间验证失败 | 1. 不是本酒店的卡 2. 开门卡的房号与门锁不同 3. 开门卡时间不正确 | 1. 重新制卡 2. 重新制开门卡或房间设置卡 3. 重新制时间设置卡 |
| 8 | 三蓝三响 | 低压报警 | 电量不足 | 仍能开门，但需要尽快更换电池 |
| 9 | 一长响 | 初始化成功 |  | 按住线路板上的功能按钮，待一蓝一响后松开，等待一炒 |